Guidance document on the definition and classification of waste
“Směrnice o definování a klasifikaci odpadů”

Struktura dokumentu je přehledná, vzhledem ke složitosti postupů zařazování odpadů do kategorie a určování jejich nebezpečných vlastností

Annotated
List of Waste
Annex A
- Assistance on LoW structure and entries
- Examples of complex entries and compounds
Chapter 3:
General guidance on the assessment and classification process.
Explanatory texts and illustrating flow charts. Reference to Annex for specific information.
Data sources
Annex B
- C&L Inventory
- Examples of Member States’ approaches
- Safety Data Sheets
Hazardous Property Assessment
Annex C
- Details on assessment for individual HP1-HP15
- Information on POPs assessment

Main concepts
EN 14899:2005 and CEN/TR 15310-1 to 5:2006
Standards waste characterisation
Waste Sampling and Chemical Analyses
Annex D

1. Směrnice podává přehlednou informaci o předpisech (nařízení, směrnice), kterými je tato problematika dotčena.(kap. 2)
2. Směrnice vysvětluje srozumitelnou formou nezbytné základní pojmy a postupy týkající se klasifikace a označování látek podle Nařízení CLP; vysvětluje rozdíl mezi harmonizovanou a vlastní klasifikací látek, kterou je nutno zvažovat při určování nebezpečných vlastností odpadů obsahujících látky klasifikované jako nebezpečné.(kap. 2)
3. Směrnice podrobně vysvětluje zařazování odpadů do Evropského Katalogu odpadů (LoW) podle druhů (kap. 3 obecně, příloha A).)
4. Směrnice podrobně vysvětluje zařazování odpadů pod položky LoW do kategorií (kap.3 obecně, příloha A). Stanoví, kdy je nutné zařadit odpad do kategorie nebezpečný.:
  1. Absolutně nebezpečný odpad “AH” (NO) – nemá zrcadlovou položku v LoW – absolutní položka
  2. Absolutně NE-nebezpečný odpad “ANH” (OO) – nemá zrcadlovou položku v LoW – absolutní položka
  3. Odpad, který má zrcadlovou položku nebo skupinu (mirror) v LoW
    1. MH – nebezpečný odpad mající zrcadlovou položku
    2. MNH – NE-nebezpečný odpad mající zrcadlovou položku
842 entries in the List of Waste
408 Hazardous entries		434 Non-hazardous entries
228 AH	180 MH	198 MNH	236 ANH

1. Směrnice vysvětluje, za jakých podmínek může být odpad uvedený v LoW jako AH nebo ANH zařazen pod opačnou položku (box 13, příloha A.1)
2. Směrnice popisuje vytipované skupiny odpadů a uvádí příklady jejich zařazení podle druhů a do kategorií, např. obalové odpady, OEEZ, autovraky. (příloha A)
3. Směrnice popisuje vytipované složky odpadů obsažené ve specifických odpadech a uvádí příklady jejich zařazení podle druhů a do kategorií, např. odpad obsahující azbest, CaO a Ca(OH)2, organické látky, bitumen a uhelný dehet nebo odpady kovů a jejich slitin (Příloha A.5.6), gumové (A.5.8.) a plastové (A.5.9) odpady…….. (příloha A)
4. Uvádí rozsáhlá data informací (příloha B)
5. Uvádí postupy pro určení nebezpečných vlastností odpadů HP1 – HP12 (příloha C)
  1. velice rozsáhlé a složité v případě určení některých vlastností
  2. způsobí nárůst nebezpečných vlastností, protože pokud držitel nebde mít dostatek informací pro přesné určení vlastností, preventivně zařadí odpad do kategorie nebezpečný
  3. prodražení způsobu nakládání s takto zařazeným odpadem, nutnost mít koncesní listinu na nakládání s nebezpečným odpadem (pro jeho výkup, převzetí)
6. Uvádí rámcové informace o vzorkování odpadů a analýzách (příloha D)

Níže věnujte pozornost kapitole týkající se zařazování kovů dle druhů/kategorií a zjišťování jejich nebezpečných vlastností. Překlady důležitých částí jsou uvedeny kurzivou.
### A.5.6 Metals and alloys
The following example provides general guidance on the classification of waste containing metals and alloys.
General information
The term metals comprises a number of chemical elements in the periodic table that form a metallic bond with other metal atoms. In most cases they appear shiny, are malleable and hard and are able to conduct heat and electricity. Materials with similar physical properties, resulting from the mixture of several metals (i.e alloys) are also often commonly referred to as “metal”.
Termín kovy zahrnuje množství chemických prvků v periodické tabulce, které tvoří kovovou vazbu s dalšími atomy kovu. Ve většině případů se vyskytují jako lesklé, poddajné a tvrdé a jsou schopny vést teplo a elektřinu. Materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi, které vznikají jako směsi několika kovů (tj slitin), jsou také často běžně označovány jako "kov".
Main origin (hlavní původ)
Metal wastes arise in various sectors such as WEEE, ELV, construction and demolition and several industrial uses.
Applicable entries of the LoW
Although entries 17 04 01 – 17 04 09* specifically refer to separate metals, only construction and demolition wastes shall be assigned with those entries. As long as the respective metal wastes are not contaminated with any hazardous substances (external contamination, e.g. paint, not associated to the metal or alloy itself), MNH entries 17 04 01 – 17 04 07 can be assigned according the metallic composition of the waste. Otherwise the hazardous mirror entry 17 04 09* is applicable.
Ačkoli vstupy 17 04 01 - 17 04 09 * konkrétně odkazují na různé kovy, pouze stavební a demoliční odpady mohou být přiřazeny k těmto položkám. Dokud příslušné kovové odpady nejsou kontaminovány jakýmikoli nebezpečnými látkami (vnější kontaminací, například barvou, která není součástí kovu nebo slitiny samotné), mohou být odpadu přiřazeny MNH položky 17 04 01 - 17 04 07 podle složení odpadu, V opačném případě se použije zrcadlová položka pro nebezpečný odpad 17 04 09 *.
If the waste in question does not stem from construction and demolition, other chapters of the LoW are applicable, e.g. in the case of metal waste from surface treatment, sub-chapter 12 01 (wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastic).
In any case the most suitable LoW entry needs to be assigned according the order of precedence as described in chapter A.2.
Pokud dotyčný odpad nevzniká při výstavbě či demolici, ostatní skupiny odpadů uvedené v LoW (Katalogu odpadů) musí být použita, např. v případě kovových odpadů z povrchových úprav, podskupina 12 01 (Odpady z tváření az fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů). V každém případě je třeba zařadit odpad podle pořadí priorit, jak je to popsáno v kapitole A.2 - nejvhodnější skupina odpadů dle LoW.
As a consequence, metal wastes from waste management facilities cannot be assigned to entries of chapter 17 but can be assigned among others to the following exemplary entries:
Jako důsledek toho, nemohou být kovové odpady z nakládání s odpady zařazeny do položky skupina 17, ale mohou být zařazeny mimo jiné do následujících položek:
19 10	waste from shredding of metal-containing wastes
19 10 01	iron and steel waste	ANH
19 10 02	non-ferrous waste	ANH
19 10 05*	other fractions containing hazardous substances	MH

19 12	wastes from the mechanical treatment of waste (for example sorting, crushing, compacting, pelletising) not otherwise specified
19 12 02	ferrous metal	ANH
19 12 03	non-ferrous metal	ANH
19 12 11*	other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of wastes containing hazardous substances	MH

Additionally, specific non-hazardous entries for metals exist in chapter 15 (waste packaging) and 20 (municipal waste).
A detailed reference to heavy metals is not included in this example.
Navíc specifické NE-nebezpečné položky pro kovy jsou uvedeny v kapitole 15 (odpad obalů) a 20 (komunálního odpadu).
Podrobný odkaz na těžké kovy není zahrnut v tomto příkladu.

Aspects to be considered for waste classification
In the LoW pure metal alloys are specifically exempt of the classification as hazardous:
‘The concentration limits defined in Annex III to Directive 2008/98/EC do not apply to pure metal alloys in their massive form (not contaminated with hazardous substances). Those waste alloys that are considered as hazardous waste are specifically enumerated in this list and marked with an asterisk (*)’ (jedná se o citaci z Nařízení 1357/2014, viz . příloha)
As the legislation does not define ‘massive form’, some Member States use a particle size (diameter) > 1 mm as a threshold to indicate the classification of metals as ‘massive form’ in contrast to powders/dust [BMLFUW AT 2015].
Vzhledem k tomu, že legislativa nedefinuje pojem "kompaktní forma", některé členské státy používají velikost částic (průměr)> 1 mm jako mezní hodnotu pro indikaci klasifikace kovů v "kompaktní formě", na rozdíl od prášku / prachu [BMLFUW AT 2015].

Additionally, special care should be taken in order to avoid misclassification of scrap metals as waste. Council Regulation (EU) No 333/2011 establishes criteria determining when certain types of scrap metal (iron, steel and aluminium scrap) cease to be waste. Similar legislation exists for copper scrap (Commission Regulation (EU) No 715/2013). Operators may decide voluntarily whether to make use of this end-of waste status for metal scrap that fulfils the respective criteria. If fulfilling the relevant criteria, metals/alloys may not be considered waste as defined according the WFD, and the classification according this guidance document is not applicable.
Navíc, zvláštní péče by měla být přijata, aby se předešlo nesprávné klasifikaci kovového šrotu jako odpad. Nařízení Rady (EU) č 333/2011 stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu (železa, oceli a hliníku šrotu) přestávají být odpadem. Podobná legislativa existuje pro měděný šrot (nařízení Komise (EU) č 715/2013). Provozovatelé zařízení se mohou dobrovolně rozhodnout, zda využijí tohoto stavu, kdy se z kovového odpadu stane výrobek/neodpad, který splňuje příslušná kritéria. V případě splnění příslušných kritérií, kovy / slitiny nemusí být považovány za odpad, jak je definován podle rámcové směrnice o odpadech, a klasifikace podle těchto pokynů se nepoužije.

In the case of massive metals, hazardous entries are unlikely to be used, unless a substantial indication exists that metal fractions have been contaminated with non-metal hazardous substances during the treatment process in a way that the waste displays hazardous properties.
V případě masivní formy kovů, nebezpečné položky nepřipadají v úvahu/jsou pro použití nepravděpodobné, pokud neexistuje významná indikace, že kovová frakce byla kontaminována nekovovými nebezpečnými látkami v průběhu procesu využití takovým způsobem, že odpad vykazuje nebezpečné vlastnosti.

Only alloys in their massive form that are specifically listed as hazardous, or contaminated by non-metal hazardous substances, should be treated as hazardous. According to [UK EA 2015], the only ‘alloy’ specifically listed in the LoW and assigned to an AH entry is:
Pouze se slitinami v jejich masivní formě, které jsou specificky uvedeny jako nebezpečný odpad, nebo kontaminované nekovovými nebezpečnými látkami, by mělo být nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Podle [UK EA 2015], jediným odpadem "slitiny" výslovně uvedeným v LoW a jemuž přiřazena položka AH je:

18 01 10*	amalgam waste from dental care	AH

Please note that the flow charts for the assessment of hazardous properties as displayed in Annex C do not specifically recall that the concentration limits defined in Annex III to the WFD do not apply to pure metal alloys in their massive form.
Upozorňujeme, že vývojové diagramy pro hodnocení nebezpečných vlastností, jak jsou zobrazeny v příloze C výslovně nepřipomínají, že koncentrační limity uvedené v příloze III rámcové směrnice o odpadech (Nařízení 1357/204) se nevztahují na čisté kovové slitiny v jejich masivní/celistvé podobě.

K tomu je třeba ještě dodat některé postřehy z celého 170ti stránkového textu Směrnice/návodu, které napovídají, že instrukce je velmi podrobná a neumožňuje zanedbání uvedených postupů

1) Kde je k dispozici harmonizovaná klasifikace, musí být použita v klasifikaci odpadu (viz v tomto konkrétním aspektu kapitoly B.1.1).
Poznámka: olovo v celistvé a práškové formě bude zavedeno do tabulky 3.1. Harmonizované klasifikace látek s účinností od 1.3.2018!!!

2) Prosím, dále vezměte na vědomí, že koncentrační limity uvedené v příloze III rámcové směrnice o odpadech se nevztahují na čisté kovové slitiy v jejich masivní/celistvé formě, pokud nejsou kontaminovány nebezpečnými látkami. Další informace týkající se klasifikace kovových slitin lze nalézt v kapitole A.5.6.
3) Výběr nejvhodnějšího položky pro odpady ze všech 842 položek, které jsou k dispozici v LoW je složitá záležitost a vyžaduje použití zdravého odborného úsudku. Za prvé, celý katalog musí být zvažován a odpad se musí vejít do nakonec zvoleného položky, sub-kapitoly a skupiny.
4) V příloze A.2, tabulce 4 je u každého katalogového čísla a názvu odpadu jasně (barevně) uvedeno o jakou položku Katalogu odpadů se jedná ANH, AH, MNH a MH.
5) Skutečnost, že v obalových odpadech jsou přítomny minimální zbytky obsahu nebrání obalového odpadu se kvalifikovat jako "formálně prázdné", a nebrání obalový odpad zařadit pod podskupinu 15 01 obalových odpadů.
Při rozhodování o tom, zda obaly jsou formálně prázdné, mohou být použity praktické přístupy uplatňované v jednotlivých členských státech. Například v Rakousku v souvislosti s obaly se rozumí "zcela vyprázdnit" správné vyprazdňování ( "bez stékání" látek, jako jsou zbytky prášku, kalu a kapky; kartáč zůstane čistý, špachtle čistá), s výjimkou nevyhnutelných zbytků, bez použití dodatečných opatření (jako je nahřívání/vypalování). Termín nezahrnuje čištění nádob. Nádoba byla zcela vyprázdněna, pokud v případě obnovení pokusu o vyprazdňování, nejsou již při převracení kontejneru, uvolněny žádné kapky nebo tuhé zbytky.
Když obal obsahuje zbytkový materiál, který nelze odstranit podle běžných norem (například v důsledku velikosti otvoru nebo povahy materiálu), pak by nakládání s takovými odpady nemělo být klasifikováno jako nakládání s obalovými odpady, ale jako nakládání se zbytkovým materiálem obsaženého odpadu (např polovina prázdné plechovka obsahuje ztuhlý lak - mohl by být klasifikován jako 08 01 11 *).
6) Příloha A.4.2 a A.4.4 vysvětluje podrobně postup při zařazování elektro odpadů a autovraků a jak zařadit odpady vzniklé demontáží nebo po šrédrování.